23.08.2016г. № 67/3-ДМО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь

АЛАРСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАБАРСУК»

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНЫХ НОРМАТИВНОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАБАРСУК»

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Табарсук», Дума муниципального образования «Табарсук»

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемые Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Табарсук».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации МО «Аларский район» на страничке муниципального образования «Табарсук»

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования его в средстве массовой информации «Табарсукский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Думы,

Глава  муниципального образования «Табарсук»

Т.С.Андреева

Приложение

к решению Думы

МО «Табарсук»

от 23.08.2016г. № 67/3-ДМО

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАБАРСУК» АЛАРСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

– автомобильные дороги местного значения;

– муниципальный жилищный фонд;

– физическая культура и массовый спорт;

– объектами благоустройства территории;

– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

-	обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана муниципального образования «Табарсук», документации по планировке территории, правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

1) администрацией муниципального образования «Табарсук»:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

– при внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

-	при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного

-	развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2)	администрацией   муниципального   образования   «Аларский

район»:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Аларского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3)	федеральными органами исполнительной власти:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) органами исполнительной власти Иркутской области:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

5) лицами, с которыми заключены договора:

– о развитии застроенной территории;

– о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления муниципального образования «Табарсук» при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных

понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАБАРСУК» АЛАРСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов муниципального образования «Табарсук» - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

| Наименование | Расчетные | Расчетные | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| видов объектов | показатели | показатели |  |
| местного | минимально | максимально |  |
| значения | допустимого | допустимого |  |
|  | уровня | уровня |  |
|  | обеспеченности | территориал |  |
|  | объектами | ьной |  |
|  |  | доступности |  |
|  |  | объектов |  |
| 1. Объекты | Годовое | Объекты и | При подготовке |
| электроснабжен | потребление | точки | проекта генерального |
| ия | электроэнергии | технологическ | плана поселения, |
|  | жилищно- | ого | проекта планировки |
|  | коммунального | подключения | территории, схемы |
|  | сектора | 100% | электроснабжения |
|  | (без отопления и | расположены | поселения. |
|  | горячего | на территории | Учитываются при |
|  | водоснабжения): | населенного | подготовке программ |
|  | 606924 кВт ч/год. | пункта | комплексного развития |
|  |  | поселения. | систем коммунальной |
|  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  | поселения, |
|  |  |  | согласовании |
|  |  |  | инвестиционных |
|  |  |  | программ субъектов |
|  |  |  | естественных |
|  |  |  | монополий. |
|  |  |  | Расчетные показатели |
|  |  |  | применяются при |
|  |  |  | определении |
|  |  |  | минимального |
|  |  |  | обеспечения |
|  |  |  | электроснабжением |
|  |  |  | населения поселения, |
|  |  |  | без учета |
|  |  |  | электроснабжения |
|  |  |  | производственных, |
|  |  |  | социально-бытовых, |
|  |  |  | административных и |
|  |  |  | других объектов. |
| Правила применения: Расчетные показатели применяются в качестве дополнительных к расчетным показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития. Вслучае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |
| 3. | Объекты | Газификация населенных пунктов не предусмотрена. |
|  | газоснабжения |  |  |  |
|  | населения |  |  |  |
| 4. | Объекты | Годовое | Точки | При подготовке |
|  | водоснабжения | водопотребления: | технологическ | проекта генерального |
|  | населения | 40946 м3/год. | ого | плана поселения, |
|  | холодной водой |  | подключения, | проекта планировки |
|  | на |  | водоколонки и | территории, схемы |
|  | хозяйственно- |  | иные объекты | водоснабжения |
|  | питьевые |  | непосредствен | поселения. |
|  | нужды |  | ной подачи | Учитываются при |
|  |  |  | воды | подготовке программ |
|  |  |  | населению - | комплексного развития |
|  |  |  | 100% | систем коммунальной |
|  |  |  | расположены | инфраструктуры |
|  |  |  | на территории | поселения, |
|  |  |  | населенных | утверждении |
|  |  |  | пунктов | инвестиционных |
|  |  |  | поселения. | программ организаций |
|  |  |  |  | коммунального |
|  |  |  |  | комплекса. |
|  |  |  |  | Расчетные показатели |
|  |  |  |  | применяются без учета |
|  |  |  |  | водоснабжения |
|  |  |  |  | производственных, |
|  |  |  |  | социально-бытовых, |
|  |  |  |  | административных и |
|  |  |  |  | других объектов, а |
|  |  |  |  | также для поливки |
|  |  |  |  | приусадебных участков |
|  |  |  |  | и территорий общего |
|  |  |  |  | пользования. |

Правила применения:

В	случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

случае  невозможности  подведения  водопроводной  сети  непосредственно  к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом.

| 5. | Объекты | Не менее 1 | Точки | При подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водоотведения | объекта | технологическ | проекта генерального |
|  |  | (очистное | ого | плана поселения, |
|  |  | сооружение) на | подключения | проекта планировки |
|  |  | поселение. | 100% | территории, схеме |
|  |  | Годовой объем | расположены | водоотведения |
|  |  | водоотведения: | на территории | поселения. |
|  |  | 40946 куб.м/год. | населенного | Учитываются при |
|  |  |  | пункта | подготовке программ |
|  |  |  | поселения. | комплексного развития |
|  |  |  |  | систем коммунальной |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения, |
|  |  |  |  | утверждении |
|  |  |  |  | инвестиционных |
|  |  |  |  | программ организаций |
|  |  |  |  | коммунального |
|  |  |  |  | комплекса. |

Правила применения:

В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ.

Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из других населенных пунктов, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом.

2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов муниципального образования «Табарсук»-сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 2

| Наименован |  | Расчетные | Расчетные | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ие видов |  | показатели | показатели |  |  |
| объектов |  | минимально | максимально |  |  |
| местного |  | допустимого | допустимого |  |  |
| значения |  | уровня | уровня |  |  |
|  |  |  |  | обеспеченност | территориальной |  |  |
|  |  |  |  | и | доступности |  |  |
|  |  |  |  | объектами | объектов |  |  |
| Автомобиль |  | Минимальная | Не нормируется | При подготовке проекта |
| ные дороги |  | обеспеченность |  | генерального плана |
| улично- |  | – 3,47 км |  | поселения, проекта |
| дорожной |  |  |  |  |  | планировки территории. |
| сети |  |  |  |  |  | Учитывается при |
| населенного |  |  |  |  |  | подготовке программы |
| пункта с |  |  |  |  |  | комплексного развития |
| усовершенст |  |  |  |  |  | транспортной |
| вованным |  |  |  |  |  | инфраструктуры |
| покрытием |  |  |  |  |  | поселения |
| (цементобет |  |  |  |  |  |  |  |
| онные, |  |  |  |  |  |  |  |
| асфальтобет |  |  |  |  |  |  |  |
| онные и |  |  |  |  |  |  |  |
| типа |  |  |  |  |  |  |  |
| асфальтобет |  |  |  |  |  |  |  |
| она, из |  |  |  |  |  |  |  |
| щебня и |  |  |  |  |  |  |  |
| гравия, |  |  |  |  |  |  |  |
| обработанн |  |  |  |  |  |  |  |
| ых |  |  |  |  |  |  |  |
| вяжущими |  |  |  |  |  |  |  |
| материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| и) |  |  |  |  |  |  |  |

Правила применения

При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения.

| 2. | Парковка | Минимальная | На территории | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (парковочн | обеспеченность: | населенного | генерального плана |
|  | ые места) | не менее 1 | пункта поселения | поселения, проекта |
|  |  | объекта на |  | планировки территории. |
|  |  | поселение |  | Учитывается при |
|  |  |  |  | подготовке программы |
|  |  |  |  | комплексного развития |
|  |  |  |  | транспортной |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения |

Правила применения

Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения.

| 3. | Пешеходны | Не менее 17 | На каждые 600 | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | й переход | объектов на | метров | планировки территории. |
|  |  | поселение | улично-дорожной | Учитывается при |
|  |  |  | сети | подготовке программы |
|  |  |  |  | комплексного развития |
|  |  |  |  | транспортной |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения |

Правила применения

Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения.

Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории.

|  | 4. |  | Автобусные |  | Не менее 5-ти | Радиус |  | При подготовке проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | остановки |  | автобусных | обслуживания не |  | планировки территории. |
|  |  |  |  |  |  |  | остановок для | более 800 м. |  | Учитывается при |
|  |  |  |  |  |  |  | автобусов |  |  | подготовке программы |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (маршрутных |  |  | комплексного развития |  |
|  |  |  |  |  |  |  | такси) |  |  | транспортной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | инфраструктуры |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поселения |  |

| Правила применения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные | показатели | максимально допустимого | уровня территориальной |

доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не более чем на 50%.

Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта.

2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Наименование | Расчетные | Расчетные | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | видов объектов | показатели | показатели |  |  |
|  | местного | минимально | максимально |  |  |
|  | значения | допустимого | допустимого |  |  |
|  |  | уровня | уровня |  |  |
|  |  | обеспеченнос | территориаль |  |  |
|  |  | ти | ной |  |  |
|  |  | объектами | доступности |  |  |
|  |  |  | объектов |  |  |
| 1. | Многофункцион | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
|  | альный | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  | спортивно- | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  | досуговый |  |  | планировки территории. |
|  | комплекс с |  |  | Учитываются | при |
|  | бассейном |  |  | подготовке | программ |
|  |  |  |  | комплексного | развития |
|  |  |  |  | социальной |  |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения. |  |

Правила применения

Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, в функциональной зоне - зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения.

| 2. | Открытая | Не менее 5 | Пешеходная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | спортивная | объектов на | доступность не | генерального плана |
|  | площадка | поселение | более 19 мин. | поселения, проекта |
|  |  |  |  | планировки территории. |
|  |  |  |  | Учитываются | при |
|  |  |  |  | подготовке | программ |
|  |  |  |  | комплексного | развития |
|  |  |  |  | социальной |  |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения. |  |

Правила применения

Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами.

| 3. | Хоккейный корт | Не менее 5 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объектов на | доступность не | генерального плана |
|  |  | поселение | более 19 мин. | поселения, проекта |
|  |  |  |  | планировки территории. |
|  |  |  |  | Учитываются | при |
|  |  |  |  | подготовке | программ |
|  |  |  |  | комплексного | развития |
|  |  |  |  | социальной |  |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения. |  |

Правила применения

Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения.

| 4. | Бассейн | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  |  | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  |  |  | планировки территории. |
|  |  |  |  | Учитываются | при |
|  |  |  |  | подготовке | программ |
|  |  |  |  | комплексного | развития |
|  |  |  |  | социальной |  |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения. |  |

Правила применения

Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. Размещение объекта целесообразно осуществляться в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса.

2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

| Таблица 4 |
| --- |
|  |  |  | Наименование | Расчетные | Расчетные | Область применения |
|  |  |  | видов | показатели | показатели |  |
|  |  |  | объектов | минимально | максимально |  |
|  |  |  | местного | допустимого | допустимого |  |
|  |  |  | значения | уровня | уровня |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обеспеченнос | территориальн |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ти | ой |  |
|  |  | объектами | доступности | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
|  |  |  | объектов |  |
| 1. | Дом культуры | Не менее 1 | Транспортная |  |
|  | и творчества | объекта на | доступность не |  |
|  |  | поселение | более 20 мин. |  |

Правила применения

Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков.

| 2. | Специально | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оборудованны | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  | е места | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  | массового |  |  | планировки территории. |
|  | отдыха |  |  | Учитывается при |
|  | населения |  |  | подготовке программ |
|  |  |  |  | комплексного развития |
|  |  |  |  | социальной |
|  |  |  |  | инфраструктуры |
|  |  |  |  | поселения |

Правила применения

Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности.

| 3. | Муниципальн | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ый архив | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  |  | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  |  |  | планировки территории |

Правила применения

Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно стоящего поселенческого архива на территории поселения.

| 4. | Муниципальн | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ый музей | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  |  | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  |  |  | планировки территории |

Правила применения

Объект целесообразно размещать в административном центре поселения.

|  | 5. |  | Муниципальн | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ые библиотеки | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  |  |  |  |  |  |  | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта планировки территории |

Правила применения

Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, обеспеченном доступом в сеть «Интернет».

| 6. | Противопожар | В | Радиус | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ный водоем | соответствии с | обслуживания: | генерального плана |
|  | (резервуар) | Техническим | - при наличии | поселения, проекта |
|  |  | регламентом | автонасосов: | планировки территории. |
|  |  | требований | 200 м; |  |
|  |  | пожарной | - при наличии |  |
|  |  | безопасности. | мотопомп: 100 м |  |
|  |  | Не менее 6 | – 150 м в |  |
|  |  | объектов на | зависимости от |  |
|  |  | поселение. | типа |  |
|  |  |  | мотопомп. |  |

Правила применения

При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды.

К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

| 7. | Общественны | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | е кладбища | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  |  | поселение, с | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  | минимальной |  | планировки территории, |
|  |  | площадью |  | на вновь создаваемые |
|  |  | земельного |  | объекты |
|  |  | участка 0,176 |  |  |
|  |  | га. |  |  |

Правила применения

Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории.

|  | 8. |  | Объекты |  | В | Не нормируется. | При подготовке проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | связи |  | совокупности, | Для объекта | генерального плана |
|  |  |  |  |  |  |  | не менее 4 | почтовой связи | поселения, проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | объектов всех | транспортная | межевания территории |
|  |  |  |  |  |  |  | видов, на | доступность – |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | поселение | не более 20 мин. |  |  |  |

Правила применения

Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения

| 9. | Объекты | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общественного | объекта на | доступность не | генерального плана |
|  | питания | поселение | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  |  |  | межевания территории |

Правила применения

Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.

| 10. | Объекты | Не менее 4 | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | торговли | объектов всех | доступность не | генерального плана |
|  |  | видов на | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  | поселение |  | межевания территории |

Правила применения

Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.

| 11. | Объекты | В | Транспортная | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бытового | совокупности, | доступность не | генерального плана |
|  | обслуживания | не менее 3 | более 20 мин. | поселения, проекта |
|  |  | объектов всех |  | межевания территории |
|  |  | видов на |  |  |
|  |  | поселение |  |  |

Правила применения

Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.

| 12. | Специализиро | 42 кв.м | В границах | При подготовке проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ванный |  | населенных | генерального плана |
|  | жилищный |  | пунктов. | поселения, проекта |
|  | фонд (жилые |  |  | межевания территории |
|  | помещения |  |  |  |
|  | маневренного |  |  |  |
|  | фонда) |  |  |  |

Правила применения

Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки.

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

Таблица 5

|  |  | Наименование | Расчетные | Расчетные | Область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | видов |  | показатели | показатели | применения |
|  |  | объектов |  | минимально | максимально |  |
|  | местного | допустимого | допустимого |  |
|  | значения | уровня | уровня |  |
|  |  | обеспеченности | территориаль |  |
|  |  | объектами | ной |  |
|  |  |  | доступности |  |
|  |  |  | объектов |  |
| 1. | Уличное | 2,475 км общей | на каждые 50 | При подготовке |
|  | освещение | протяженности | метров улично- | проекта |
|  |  | освещенных | дорожной сети | генерального плана |
|  |  | частей улиц, |  | поселения, проекта |
|  |  | проездов, |  | планировки |
|  |  | набережных |  | территории. |
|  |  |  |  | Учитывается при |
|  |  |  |  | программе |
|  |  |  |  | комплексного |
|  |  |  |  | развития систем |
|  |  |  |  | коммунальной |
|  |  |  |  | инфраструктуры. |

Правила применения

Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры.

| 2. | Объекты | Не менее 1 | Транспортная | При подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | озеленения | объекта – сквер, | доступность не | проекта |
|  | территории | парк, сад, | более 12 мин. | генерального плана |
|  |  | площадью не |  | поселения, проекта |
|  |  | менее 0,5 га. |  | по планировке |
|  |  | Общая площадь |  | территории |
|  |  | озеленения – |  |  |
|  |  | 0,59 га. |  |  |

Правила применения

Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства.

| 3. | Детские | Не менее 8 | Пешеходная | При подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадки | объектов на | доступность не | проекта |
|  |  | поселение | более 7 мин. | благоустройства |

Правила применения

При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность.

| 4. | Пешеходные | Общая | Не | При подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дорожки | протяженность – | устанавливаетс | проекта по |
|  | (тротуары) | 1,98 км | я | планировке |
|  |  |  |  | территории |

Правила применения

Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог.

| 5. | Урны для | Не менее 49 | Расстояние | При подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мусора | объектов на | установки урн - | проекта |
|  |  | поселение | не реже, чем | благоустройства |
|  |  |  | каждые 203 м |  |
|  |  |  | протяженности |  |
|  |  |  | улично- |  |
|  |  |  | дорожной сети |  |

Правила применения

При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства.

| 6. | Малые | Не менее 1 | Не | При подготовке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | архитектурны | объекта на | нормируется | проекта |
|  | е формы | поселение |  | благоустройства |

Правила применения

Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения.

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТАБАРСУК» АЛАРСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

-	3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ  ОБЪЕКТОВ  МЕСТНОГО  ЗНАЧЕНИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ,  ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23

Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее – Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения; в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Перечень объектов местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| --- | --- | --- |
| местного значения, для которого |  |  |  | перечень |  |  |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электроснабжения | 1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи |
|  | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  |  |  |  |  |  | РоссийскойФедерации:«электро-, |
|  | Объекты теплоснабжения | тепло-, | газо- | и | водоснабжение |
|  |  |  |  |  |  | населения, водоотведение;». |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. | Пункт |  | 4 | части | 1 | статьи | 14 |
|  | Объекты газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года N 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  | Объекты водоснабжения | организации местного самоуправления в |
|  |  | Российской Федерации»: «организация в |
|  |  |  |  |  |  | границах поселения электро-, тепло-, |
|  |  |  |  |  |  | газо- и водоснабжения населения, |
|  |  |  |  |  |  | водоотведения, | снабжения |  | населения |
|  |  |  |  |  |  | топливом | в | пределах |  | полномочий, |
|  |  |  |  |  |  | установленных |  | законодательством |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации;». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «объекты капитального строительства, в |
|  | Объекты водоотведения | том числе линейные объекты, электро-, |
|  |  | тепло-, газо- и водоснабжения населения, |
|  |  |  |  |  |  | водоотведения;». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления |  | в |  | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Статья 1 Закона Иркутской области от |
|  |  |  |  |  |  | 28 | ноября | 2014 года | № 138-ОЗ | «О |
|  |  |  |  |  |  | закреплении | за | сельскими | поселениями |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской | области | вопросов | местного |
|  |  |  |  |  |  | значения». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги улично- | 1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи |
| дорожной сети населенного пункта с | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  | твердым покрытием Парковка (парковочные места) | Российской |  |  |  |  | Федерации: |
|  | «автомобильные | дороги |  | местного |
| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные |  | Обоснование включения объекта в перечень |
|  |  | показатели |  |  |
|  |  |  |  |  |  | значения;». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 5 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «дорожная |
|  |  |  |  |  |  | деятельность |  |  | в |  | отношении |
|  |  |  |  |  |  | автомобильных дорог местного значения |
|  |  |  |  |  |  | в | границах | населенных | пунктов |
|  |  |  |  |  |  | поселения и | обеспечение безопасности |
|  |  |  |  |  |  | дорожного движения на них, включая |
|  |  |  |  |  |  | создание |  |  | и |  |  | обеспечение |
|  |  |  |  |  |  | функционирования |  |  |  | парковок |
|  |  |  |  |  |  | (парковочных | мест), | осуществление |
|  |  |  |  |  |  | муниципального |  | контроля | за |
|  |  |  |  |  |  | сохранностью | автомобильныхдорог |
|  |  |  |  |  |  | местного | значения | в |  | границах |
|  |  |  |  |  |  | населенных пунктов поселения, а также |
|  |  |  |  |  |  | осуществление | иных | полномочий | в |
|  | Пешеходный переход | области | использования | автомобильных |
|  |  | дорог | и | осуществления |  | дорожной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности |  | в | соответствии | с |
|  |  |  |  |  |  | законодательством |  |  | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации;». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «автомобильные |  | дороги |  | местного |
|  |  |  |  |  |  | значения;». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления |  | в |  | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Статья 1 Закона Иркутской области от |
|  |  |  |  |  |  | 28 | ноября | 2014 | года | № 138-ОЗ | «О |
|  |  |  |  |  |  | закреплении | за | сельскими | поселениями |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области | вопросов | местного |
|  |  |  |  |  |  | значения». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автобусные остановки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  |  | 23 | Градостроительного |  | кодекса |

| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| --- | --- | --- |
| местного значения, для которого |  |  |  | перечень |  |  |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации: «иные области |
|  |  |  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 7 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: |  | «создание |
|  |  |  |  |  |  | условий | для |  | предоставления |
|  |  |  |  |  |  | транспортных | услуг | населению | и |
|  |  |  |  |  |  | организация |  |  |  | транспортного |
|  |  |  |  |  |  | обслуживания | населения | в | границах |
|  |  |  |  |  |  | поселения;». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз |  | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «иные объекты;». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления | в |  | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Статья 1 Закона Иркутской области от |
|  |  |  |  |  |  | 28 | ноября | 2014 | года | № 138-ОЗ | «О |
|  |  |  |  |  |  | закреплении | за | сельскими | поселениями |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области вопросов | местного |
|  |  |  |  |  |  | значения». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Многофункциональный | 1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи |
|  | спортивно-досуговый | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  | комплекс с бассейном | Российской | Федерации: |  | «физическая |
|  |  |  |  |  |  | культура и массовый спорт,». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 14 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  | Открытая спортивная | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  | площадка с |  |
|  |  |  | Российской | Федерации»: | «обеспечение |
|  |  | искусственным |  |  |  |
|  |  |  | условий для развития на территории |
| покрытием, в том числе: стадион |  |
|  | поселения | физической |  | культуры | и |
|  |  |  |  |  |  | массового |  | спорта, |  | организация |
|  |  |  |  |  |  | проведения официальных физкультурно- |
|  |  |  |  |  |  | оздоровительных | и |  | спортивных |
| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого |  |  | перечень |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | мероприятий поселения;». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации»: «организация и |
|  |  |  |  |  |  | осуществление мероприятий по работе с |
|  |  |  |  |  |  | детьми и молодежью в поселении;». |
|  |  |  |  |  |  | 4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «объектыфизическойкультурыи |
|  |  |  |  |  |  | массового спорта, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | а) спортивные комплексы; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | б) плавательные бассейны; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в) стадионы;». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления | в | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |
| Дом культуры и творчества | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  | Муниципальный архив | 23 | Градостроительного | кодекса |
|  |  | Российской Федерации: «иные области |
|  | Муниципальный музей |  |
|  |  |  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 12 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «создание |
|  |  |  |  |  |  | условий для организации досуга и |
| Муниципальные библиотеки | обеспечения | жителей | поселения |
|  |  |  |  |  |  | услугами организаций культуры;». |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации»: «организация и |
|  |  |  |  |  |  | осуществление мероприятий по работе с |
|  |  |  |  |  |  | детьми и молодежью в поселении;». |
| Наименование вида объекта | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого | перечень |
| обосновываются расчетные |  |
| показатели |  |

4. Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;».

5. Пункт 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «формирование архивных фондов поселения;».

6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения;».

7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры, в том числе:

а) муниципальные архивы; б) муниципальные библиотеки; в) муниципальные музеи;».

8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | Градостроительного | кодекса |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Российской Федерации: «иные области |  |
|  |  | Специально оборудованные места | в связи с решением вопросов местного |  |
|  |  | массового отдыха населения | значения поселения,». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 15 части 1 статьи 14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |  |
| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого |  |  | перечень |  |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: |  | «создание |
|  |  |  |  |  |  | условий для массового отдыха жителей |
|  |  |  |  |  |  | поселения и | организация | обустройства |
|  |  |  |  |  |  | мест массового отдыха населения,». |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «места массового отдыха населения;». |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления | в | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Статья 1 Закона Иркутской области от |
|  |  |  |  |  |  | 28 | ноября | 2014 | года № 138-ОЗ «О |
|  |  |  |  |  |  | закреплении | за сельскими | поселениями |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области вопросов | местного |
|  |  |  |  |  |  | значения». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации: «иные области |
|  |  |  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  |  |  | значения | поселения, | городского |
|  |  |  |  |  |  | округа;». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 9 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  | Противопожарный водоем | Российской | Федерации»: | «обеспечение |
|  |  | (резервуар) | первичных мер пожарной безопасности в |
|  |  |  |  |  |  | границах | населенных |  | пунктов |
|  |  |  |  |  |  | поселения;». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «иные объекты.». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого |  |  | перечень |  |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | самоуправления |  | в | Российской |
|  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |
| Общественные кладбища | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  |  |  |  | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  |  |  |  | Российской Федерации: «иные области |
|  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Пункт 22 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «организация |
|  |  |  |  | ритуальных услуг и содержание мест |
|  |  |  |  | захоронения;». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  | «объекты, включая | земельные | участки, |
|  |  |  |  | предназначенные | для | организации |
|  |  |  |  | ритуальных услуг и содержания мест |
|  |  |  |  | захоронения». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  | самоуправления |  | в | Российской |
|  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Статья 1 Закона Иркутской области от |
|  |  |  |  | 28 | ноября | 2014 | года № 138-ОЗ «О |
|  |  |  |  | закреплении | за | сельскими | поселениями |
|  |  |  |  | Иркутской области | вопросов | местного |
|  |  |  |  | значения». |  |  |  |  |  |  |
| Объекты связи | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
| Объекты общественного питания | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  | Российской Федерации: «иные области |
| Объекты торговли |  |
|  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Пункт 10 части 1 статьи 14 |
| Объекты бытового обслуживания | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «создание |
| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого |  |  |  |  | перечень |  |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | условий | для | обеспечения | жителей |
|  |  |  |  |  |  | поселения |  |  | услугами |  | связи, |
|  |  |  |  |  |  | общественного | питания, | торговли | и |
|  |  |  |  |  |  | бытового обслуживания;». |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз |  | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности |  | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «иные объекты.». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления | в | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации: «иные области |
|  |  |  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 6 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «организация |
|  |  |  |  |  |  | строительства |  | и | содержания |
|  |  |  |  |  |  | муниципального жилищного фонда;». |  |
| Специализированный жилищный | 3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  | фонд (жилые помещения | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  | маневренного фонда) | № | 59-оз |  | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности |  | в | Иркутской | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «муниципальный жилищный фонд». |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления | в | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. Статья 1 Закона Иркутской области от |
|  |  |  |  |  |  | 28 | ноября | 2014 | года № 138-ОЗ | «О |
|  |  |  |  |  |  | закреплении | за сельскими | поселениями |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской | области вопросов | местного |
|  |  |  |  |  |  | значения». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого |  |  | перечень |  |  |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты озеленения территории | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
| Пешеходные дорожки (тротуары) | Российской Федерации: «иные области |
|  |  |  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  |  |  |  |  |  | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «организация |
|  |  |  |  |  |  | благоустройства | территории | поселения |
|  |  |  |  |  |  | (включая освещение | улиц, | озеленение |
|  |  |  |  |  |  | территории, | установку | указателей | с |
|  |  |  |  |  |  | наименованиями улиц и номерами домов, |
| Малые архитектурные формы | размещение | и | содержание | малых |
|  |  |  |  |  |  | архитектурных форм),». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  |  |  |  |  |  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  |  |  |  |  |  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  | деятельности | в | Иркутской |  | области»: |
|  |  |  |  |  |  | «иные объекты.». |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  |  |  |  |  |  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  |  |  |  |  |  | общих принципах организации местного |
|  |  |  |  |  |  | самоуправления |  | в |  | Российской |
|  |  |  |  |  |  | Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  |  |  |  |  |  | 23 | Градостроительного |  | кодекса |
|  |  |  |  |  |  | Российской Федерации: «иные области |
|  |  |  |  |  |  | в связи с решением вопросов местного |
|  |  |  |  |  |  | значения поселения,». |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 |
|  |  |  |  |  |  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  |  |  |  |  |  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  | Детские площадки | организации местного самоуправления в |
|  |  |  |  |  |  | Российской | Федерации»: | «организация |
|  |  |  |  |  |  | благоустройства | территории | поселения |
|  |  |  |  |  |  | (включая освещение | улиц, | озеленение |
|  |  |  |  |  |  | территории, | установку | указателей | с |
|  |  |  |  |  |  | наименованиями улиц и номерами домов, |
|  |  |  |  |  |  | размещение | и | содержание | малых |
|  |  |  |  |  |  | архитектурных форм),». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. | Пункт | 30 | части | 1 | статьи | 14 |
| Наименование вида объекта |  | Обоснование включения объекта в |
| местного значения, для которого |  |  | перечень |  |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |  |  |  |
| показатели |  |  |  |  |  |  |
|  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  | организации местного самоуправления в |
|  | Российской Федерации»: «организация и |
|  | осуществление мероприятий по работе с |
|  | детьми и молодежью в поселении;». |
|  | 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  | № | 59-оз | «О | градостроительной |
|  | деятельности | в | Иркутской | области»: |
|  | «иные объекты.». |  |  |  |
|  | 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  | общих принципах организации местного |
|  | самоуправления | в |  | Российской |
|  | Федерации». |  |  |  |  |
| Урны для мусора | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи |
|  | 23 | Градостроительного | кодекса |
|  | Российской Федерации: «иные области |
|  | в связи с решением вопросов местного |
|  | значения поселения,». |  |  |
|  | 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 |
|  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  | организации местного самоуправления в |
|  | Российской | Федерации»: | «организация |
|  | благоустройства территории | поселения |
|  | (включая освещение улиц, | озеленение |
|  | территории, | установку | указателей с |
|  | наименованиями улиц и номерами домов, |
|  | размещение | и | содержаниемалых |
|  | архитектурных форм),». |  |  |
|  | 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 |
|  | Федерального закона от 6 октября 2003 |
|  | года № 131-ФЗ «Об общих принципах |
|  | организации местного самоуправления в |
|  | Российской | Федерации»: | «организация |
|  | сбора и вывоза бытовых отходов и |
|  | мусора,». |  |  |  |  |
|  | 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона |
|  | Иркутской области от 23 июля 2008 года |
|  | № | 59-оз | «О | градостроительной |

| Наименование вида объекта | Обоснование включения объекта в |
| --- | --- |
| местного значения, для которого | перечень |  |
| обосновываются расчетные |  |  |  |
| показатели |  |  |  |
|  | деятельности в | Иркутской | области»: |
|  | «иные объекты.». |  |  |
|  | 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона |
|  | от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об |
|  | общих принципах организации местного |
|  | самоуправления | в | Российской |
|  | Федерации». |  |  |

3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.2.1.	Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо-

и	водоснабжения населения, водоотведения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование расчетных |
|  |  | Наименование |  |  | Обоснование расчетных | показателей |
|  |  | видов объектов |  |  | показателей минимально | максимально |
|  |  | местного |  |  | допустимого уровня | допустимого уровня |
|  |  | значения |  | обеспеченности объектами | территориальной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности объектов |
| 1. |  | Объекты |  | Показатель рассчитан по | 100% расположение |
|  |  | электроснабжен |  | формуле: | объектов энергоснабжения |
|  |  | ия |  | ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., | на территории населенных |
|  |  |  |  |  |  |  | где | пунктов обусловлено |
|  |  |  |  |  |  |  | НГПэл. – норм потребления | необходимость |
|  |  |  |  |  |  |  | электроэнергии на 1 человека в | минимизировать затраты |
|  |  |  |  |  |  |  | год; | потребителей на |
|  |  |  |  |  |  |  | Нфакт. – количество населения | технологическое |
|  |  |  |  |  |  |  | по состоянию на 1 января 2015 | подключение к сетям |
|  |  |  |  |  |  |  | года. | энергоснабжения. |
| 2. |  | Объекты |  | Показатель рассчитан по | 100% расположение |
|  |  | теплоснабжени |  | формуле: | объектов энергоснабжения |
|  |  | я включая |  | ГПтеп.эл.=НГПэл.*Нфакт., | на территории населенных |
|  |  | горячее |  | где | пунктов обусловлено |
|  |  | водоснабжение |  | НГПэл.. – норма потребления | необходимостью |
|  |  |  |  |  |  |  | электроэнергии в целях | минимизировать затраты |
|  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения и снабжения | потребителей на |
|  |  |  |  |  |  |  | горячей водой на 1 человека в | технологическое |
|  |  |  |  |  |  |  | год; | подключение к сетям |
|  |  |  |  |  |  |  | Нфакт. – количество | энергоснабжения. |
|  |  |  |  |  |  |  | населения, проживающего в |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | неблагоустроенных домах. |  |  |

| 3. | Объекты | Газификация населенных пунктов не предусмотрена. |
| --- | --- | --- |
|  | газоснабжения |  |  |
|  | населения |  |  |
| 4. | Объекты | Показатель рассчитан по | 100% расположение |
|  | водоснабжения | формуле: | объектов |
|  | населения | ГПхв.=НГПэл.*Нфакт., | непосредственного |
|  | холодной | где | водоснабжения на |
|  | водой на | НГПхв. – норма потребления | территории населенных |
|  | хозяйственно- | электроэнергии на 1 человека в | пунктов обусловлено |
|  | питьевые | год; | необходимостью |
|  | нужды | Нфакт. – количество населения | обеспечения максимальной |
|  |  | по состоянию на расчетный | территориальной |
|  |  | срок. | доступности населения. |
| 5. | Объекты | Показатель рассчитан по | Максимальная доступность |
|  | водоотведения | формуле: | для населения объектов |
|  |  | ГПво.=ГПхв.–ГПХВсхж, | (очистных сооружений) не |
|  |  | где | нормируется. |
|  |  | ГПхв. – показатель доступности |  |
|  |  | объектов водоснабжения |  |
|  |  | населения холодной водой на |  |
|  |  | хозяйственно-питьевые |  |
|  |  | нужды; |  |
|  |  | ГПХВсхж, – показатель |  |
|  |  | доступности объектов |  |
|  |  | водоснабжения населения на |  |
|  |  | с/х животных. |  |

3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование расчетных |  |
|  |  |  | Наименование | Обоснование расчетных | показателей |  |
|  |  |  | видов объектов | показателей минимально | максимально |  |
|  |  |  |  | местного | допустимого уровня | допустимого уровня |  |
|  |  |  |  | значения | обеспеченности объектами | территориальной |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности объектов |  |
|  | 1. | Автомобильные дороги улично- дорожной сети населенного пункта с усовершенствова нным покрытием (цементобетонны е, асфальтобетонны е и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения. | Не нормируется |  |
| 2. |  | Парковка | Показатель взят исходя из | Показатель взят исходя из |
|  |  | (парковочные | анализа численности | необходимости |
|  |  | места) | населения, площади | расположения объекта в |
|  |  |  |  |  |  | населенных пунктов, | границах населенного |
|  |  |  |  |  |  | преобладания | пункта в целях временного |
|  |  |  |  |  |  | индивидуального | хранения |
|  |  |  |  |  |  | жилищного фонда и | автотранспортных средств |
|  |  |  |  |  |  | экономической | населением поселения |
|  |  |  |  |  |  | целесообразности создания | Раздел 11 СП |
|  |  |  |  |  |  | муниципальных бесплатных | 42.13330.2011 |  |
|  |  |  |  |  |  | парковок, без учета | Приложение К СП |
|  |  |  |  |  |  | коммерческих мест | 42.13330.2011 |  |
|  |  |  |  |  |  | хранения автотранспорта и |  |  |
|  |  |  |  |  |  | парковочных мест |  |  |
| 3. |  | Пешеходный | Показатель взят исходя из | Показатель взят исходя из |
|  |  | переход | анализа численности | необходимости |
|  |  |  |  |  |  | населения, площади | минимизировать время |
|  |  |  |  |  |  | населенных пунктов и | затраченное пешеходом в |
|  |  |  |  |  |  | интенсивности движения | зимний период и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | повышения транспортной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | безопасности дорожного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | движения. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Необходимость выбора |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вида пешеходного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | перехода и места, в том |
|  |  |  |  |  |  |  |  | числе разделительного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ограждения определяется |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дорожной обстановкой и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | методами выявления |
|  |  |  |  |  |  |  |  | опасных участков дороги |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ОДМ 218.4.005-2010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | «Рекомендации по |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечению безопасности |
|  |  |  |  |  |  |  |  | движения на |
|  |  |  |  |  |  |  |  | автомобильных дорогах») |
|  |  |  |  | СП 42.13330.2011 |
| 4. | Автобусные остановки | Показатель взят исходя из анализа перспективной | «Градостроительство. |
|  |  | численности населения, | Планировка и застройка |
|  |  | проектной площади | городских и сельских |
|  |  | населенных пунктов. | поселений». П. 11.15 |
|  |  |  | ОСТ 218.1.002-2003» |
|  |  |  | Автобусные остановки на |
|  |  |  | автомобильных |
|  |  |  | дорогах. Общие |
|  |  |  | технические требования» |

3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование расчетных |
|  |  | Наименование | Обоснование расчетных | показателей |
|  |  | видов объектов | показателей минимально | максимально |
|  |  |  | местного | допустимого уровня | допустимого уровня |
|  |  |  | значения | обеспеченности объектами | территориальной |
|  |  |  |  |  |  |  |  | доступности объектов |
| 1. |  | Многофункционал | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | ьный спортивно- | анализа социально- | формуле: |
|  |  | досуговый | демографического состава | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  | комплекс с | населения и экономической | где |
|  |  | бассейном | целесообразности. | Рмах –расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  |  | административного центра |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до наиболее отдаленного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | населенного пункта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 2. |  | Открытая | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | спортивная | анализа социально- | формуле: |
|  |  | площадка с | демографического состава | ПрД=Рмах/Сср, |
|  |  | искусственным | населения, численности | где |
|  |  | покрытием | населения по населенным | Рмах – расстояние от центра |
|  |  |  |  |  |  | пунктам и экономической | населенного пункта |
|  |  |  |  |  |  | целесообразности. | поселения до крайней |
|  |  |  |  |  |  |  |  | точки границы населенного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  | движения пешехода в |
|  |  |  |  |  |  |  |  | минуту. |
| 3. |  | Хоккейный корт | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  |  |  |  |  | анализа социально- | формуле: |
|  |  | демографического состава | ПрД=Рмах/Сср, |
|  |  | населения, численности | где |
|  |  | населения по населенным | Рмах – расстояние от центра |
|  |  | пунктам и экономической | населенного пункта |
|  |  | целесообразности. | поселения до крайней |
|  |  |  | точки границы населенного |
|  |  |  | пункта поселения; |
|  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  | движения пешехода в |
|  |  |  | минуту. |
| 4. | Бассейн | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | анализа социально- | формуле: |
|  |  | демографического состава | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  | населения и экономической | где |
|  |  | целесообразности. | Рмах –расстояние от |
|  |  |  | административного центра |
|  |  |  | до наиболее отдаленного |
|  |  |  | населенного пункта |
|  |  |  | поселения; |
|  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  | средства в минуту |

3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование расчетных |
|  |  | Наименование |  | Обоснование расчетных | показателей |
|  |  | видов объектов |  | показателей минимально | максимально |
|  |  |  | местного |  |  | допустимого уровня | допустимого уровня |
|  |  |  | значения |  | обеспеченности объектами | территориальной |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | доступности объектов |
| 1. |  | Дом культуры и |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | творчества |  | анализа социально- | формуле: |
|  |  |  |  |  |  |  | демографического состава | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  |  | населения и экономической | где |
|  |  |  |  |  |  |  | целесообразности. | Рмах –расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | административного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центра до наиболее |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдаленного населенного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 2. |  | Специально |  | Показатель взят исходя из | Показатель транспортной |
|  |  | оборудованные |  | анализа социально- | доступности взят по |
|  |  | места массового |  | демографического состава | формуле: |
|  |  | отдыха населения |  | населения и экономической | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  |  | целесообразности. | где |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Рмах – расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центра населенного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункта до места |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | возможного размещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекта за границами |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | населенного пункта; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту. |
| 3. |  | Муниципальный |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | архив |  | анализа численности | формуле: |
|  |  |  |  |  |  |  | населения по населенным | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  |  | пунктам и экономической | где |
|  |  |  |  |  |  |  | целесообразности. | Рмах –расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | административного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центра до наиболее |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдаленного населенного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 4. |  | Муниципальный |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | музей |  | анализа численности | формуле: |
|  |  |  |  |  |  |  | населения по населенным | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  |  | пунктам и экономической | где |
|  |  |  |  |  |  |  | целесообразности. | Рмах –расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | административного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | центра до наиболее |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | отдаленного населенного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 5. |  | Муниципальные библиотеки |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  |  |  | анализа численности | формуле: |
|  |  |  |  | населения по населенным | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  | пунктам и экономической | где |
|  |  |  |  | целесообразности. | Рмах –расстояние от |
|  |  |  |  |  |  | административного |
|  |  |  |  |  | центра до наиболее |
|  |  |  |  |  | отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 6. |  | Противопожарны |  | пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП | п. 9.11 СП 8.13130.2009 |
|  |  | й водоем |  | 8.13130.2009 «Системы | «Системы |
|  |  | (резервуар) |  | противопожарной защиты. | противопожарной |
|  |  |  |  |  |  |  | Источники наружного | защиты. Источники |
|  |  |  |  |  |  |  | противопожарного | наружного |
|  |  |  |  |  |  |  | водоснабжения. Требования | противопожарного |
|  |  |  |  |  |  |  | пожарной безопасности». | водоснабжения. |
|  |  |  |  |  |  |  | п. 16.9 СП 31.13330.2012 | Требования пожарной |
|  |  |  |  |  |  |  | «Водоснабжение. Наружные | безопасности». |
|  |  |  |  |  |  |  | сети и сооружения». |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Актуализированная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | редакция. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ч. 5 ст. 67 Федерального |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | закона от 22.07.2008 № 123- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФЗ «Технический регламент |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | о требованиях пожарной |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | безопасности» |  |  |
| 7. |  | Общественные |  | Показатель рассчитан по | Показатель транспортной |
|  |  | кладбища |  | формуле: | доступности взят по |
|  |  |  |  |  |  |  | Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000, | формуле: |
|  |  |  |  |  |  |  | где | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  |  | НПзу. – нормативная | где |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | Рмах – расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  | в га на 1000 чел.; | центра населенного |
|  |  |  |  |  |  |  | Нфакт. – количество | пункта до места |
|  |  |  |  |  |  |  | населения по состоянию на 1 | возможного размещения |
|  |  |  |  |  |  |  | января 2014 года. | объекта за границами |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель II рассчитан по | населенного пункта; |
|  |  |  |  |  |  |  | формуле: | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  | ГПэл.= НПзу.*Нфакт./1000, | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  | где | средства в минуту. |
|  |  |  |  |  |  |  | НПзу. – нормативная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в га на 1000 чел.; |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нфакт. – количество |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | населения по состоянию |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расчетный срок. |  |  |
|  | Объекты связи |  | Показатель взят исходя из анализа социально- демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах –расстояние от административного центра до наиболее отдаленного населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту |
| 9. | Объекты |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  | общественного |  | необходимости создания | формуле: |
|  | питания |  | условий обеспечения | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  | населения поселения | где |
|  |  |  |  |  |  | услугами общественного | Рмах –расстояние от |
|  |  |  |  |  |  | питания с учетом анализа | административного |
|  |  |  |  |  |  | социально- | центра до наиболее |
|  |  |  |  |  |  | демографического состава | отдаленного населенного |
|  |  |  |  |  |  | населения, численности | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  | населения по населенным | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  | пунктам | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 10. |  | Объекты |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | торговли |  | необходимости создания | формуле: |
|  |  |  |  |  |  |  | условий обеспечения | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  |  |  |  |  |  | населения поселения | где |
|  |  |  |  |  |  |  | услугами торговли с учетом | Рмах – расстояние от |
|  |  |  |  |  |  |  | анализа социально- | административного |
|  |  |  |  |  |  |  | демографического состава | центра до наиболее |
|  |  |  |  |  |  |  | населения, численности | отдаленного населенного |
|  |  |  |  |  |  |  | населения по населенным | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  | пунктам | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 11. |  | Объекты |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по |
|  |  | бытового |  | необходимости создания | формуле: |
|  |  | обслуживания |  | условий обеспечения | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  | населения поселения | где |
|  |  | услугами бытового | Рмах –расстояние от |
|  |  | обслуживания с учетом | административного |
|  |  | анализа социально- | центра до наиболее |
|  |  | демографического состава | отдаленного населенного |
|  |  | населения, численности | пункта поселения; |
|  |  | населения по населенным | Сср – средняя скорость |
|  |  | пунктам | движения транспортного |
|  |  |  | средства в минуту |
| 12. | Специализирован | Показатель взят по формуле: | ч.1 ст. 83 Земельного |
|  | ный жилищный | Пмжф=(Нвжд+ Нажд)*Пн*Кп, | кодекса Российской |
|  | фонд (жилые | где | Федерации |
|  | помещения | Нвжд - число людей |  |
|  | маневренного | проживающих в ветхих |  |
|  | фонда) | жилых домах; |  |
|  |  | Нажд - число людей |  |
|  |  | проживающих в аварийных |  |
|  |  | жилых домах; |  |
|  |  | Пн – минимальная |  |
|  |  | нормативная площадь |  |
|  |  | жилого помещения |  |
|  |  | маневренного фонда на 1 |  |
|  |  | человека (6 м2/чел.); |  |
|  |  | Кп – поправочный |  |
|  |  | коэффициент на |  |
|  |  | возможность |  |
|  |  | одновременного заселения |  |
|  |  | всех нуждающихся граждан |  |

3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименован |  | Обоснование расчетных | Обоснование расчетных |
|  |  | ие видов |  |  | показателей максимально |
|  |  |  |  | показателей минимально |  |
|  |  | объектов |  |  | допустимого уровня |
|  |  |  |  | допустимого уровня |  |
|  |  | местного |  |  | территориальной доступности |
|  |  |  |  | обеспеченности объектами |  |
|  |  | значения |  |  | объектов |
| 1. |  | Уличное |  | Показатель взят по формуле: | Обеспечение при |
|  |  | освещение |  | Пуо= Пудс*Но, | осуществлении |
|  |  |  |  |  |  |  | где | градостроительной |
|  |  |  |  |  |  |  | Пудс – общая протяженность | деятельности благоприятных |
|  |  |  |  |  |  |  | улиц, проездов, | условий жизнедеятельности |
|  |  |  |  |  |  |  | набережных; | человека, |
|  |  |  |  |  |  |  | Но – принятый в | СП 42.13330.2011«Градостроит |
|  |  |  |  |  |  | Нормативах показатель | ельство. Планировка и |
|  |  |  |  |  |  | минимального уровня | застройка городских и сельских |
|  |  |  |  |  |  | освещенности (в процентах) | поселений» |
|  |  |  |  |  |  | и равный 25% |  |  |
| 2. |  | Объекты |  | Показатель взят исходя из | Показатель взят по формуле: |
|  |  | озеленения |  | анализа численности | ТрД=Рмах/Сср, |
|  |  | территории |  | населения по населенным | где |
|  |  |  |  |  |  | пунктам | Рмах – расстояние между |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наиболее отдаленными |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | территориями населенного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пункта поселения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сср – средняя скорость |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | движения транспортного |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства в минуту |
| 3. |  | Детские |  | Показатель взят исходя из | Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср/Коб, где Рмах – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб – минимальное количество объектов (детских площадок). |
|  |  | площадки |  | анализа численности |  |
|  |  |  |  |  |  | населения по населенным |  |
|  |  |  |  |  |  | пунктам. |  |
|  |  |  |  |  |  | Обеспечение при |  |
|  |  |  |  |  |  | осуществлении |  |
|  |  |  |  |  |  | градостроительной |  |
|  |  |  |  |  |  | деятельности |  |
|  |  |  |  |  |  | благоприятных условий |  |
|  |  |  |  |  |  | жизнедеятельности |  |
|  |  |  |  |  |  | человека. |  |
|  |  |  |  |  |  | СП 42.13330.2011«Градостр |  |
|  |  |  |  |  |  | оительство. Планировка и |  |
|  |  |  |  |  |  | застройка городских и |  |
|  |  |  |  |  |  | сельских поселений» |  |
| 4. |  | Пешеходны |  | Показатель взят по формуле: | Не устанавливается |
|  |  | е дорожки |  | Поп= Пудс*Нп, |  |  |
|  |  | (тротуары) |  | где |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Пудс – общая протяженность |  |  |
|  |  |  |  |  |  | улиц, проездов, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | набережных; |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нп – принятый в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нормативах показатель |  |  |
|  |  |  |  |  |  | минимальной |  |  |
|  |  |  |  |  |  | обеспеченности |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пешеходными дорожками (в |  |  |
|  |  |  |  |  |  | процентах) и равный 20% |  |  |
| 5. |  | Урны для |  | Показатель взят по формуле: | Показатель взят по формуле: |
|  |  | мусора |  | Уок= Нфакт./Ну, | Руу= Поп /Уок, |
|  |  |  |  |  |  | где | где |
|  |  |  |  |  |  | Нфакт. – количество | Поп – улично-дорожной сети; Уок – установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами |
|  |  |  |  |  |  | населения по состоянию на |  |
|  |  | расчетный срок; |  |
|  |  | Ну - принятый в Нормативах |  |
|  |  | показатель минимальной |  |
|  |  | обеспеченности урнами из |  |
|  |  | расчета 1 урна на 15 человек |  |
| 6. | Малые | Обеспечение при | Не нормируется |
|  | архитектурн | осуществлении |  |
|  | ые формы | градостроительной |  |
|  |  | деятельности |  |
|  |  | благоприятных условий |  |
|  |  | жизнедеятельности |  |
|  |  | человека. |  |

3.3.	ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.3.1.	Географическое положение

Территория муниципального образования «Табарсук» расположена в северо-восточной части Аларского района Иркутской области.

На севере граничит с Нукутским районом, на востоке – с муниципальными образованиями «Бахтай» и «Ангарский», на юге – с муниципальными образованиями «Нельхай», «Егоровск» и «Могоенок», на северо-западе с муниципальным образованием «Маниловск».

МО «Табарсук» наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 30 декабря 2004 года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

В состав территории МО «Табарсук» входят земли следующих населенных пунктов:

-	село Табарсук - центр поселения;

-	деревня Аргалей;

-	деревня Большая Ерма;

-	деревня Дута;

-	деревня Кирюшина.

МО «Табарсук» входит в состав муниципального образования «Аларский район», центром которого является п. Кутулик. В состав Аларского района, помимо сельского поселения «Табарсук», входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории.

МО «Табарсук» занимает 10 место по площади территории. В совокупности с незначительной удаленностью от п. Кутулик МО «Табарсук» имеет потенциал к дальнейшему увеличению численности населения.

По данным текущего статистического учета постоянное население поселения на 01.01.2012 – 753 человека.

Расстояние от с. Табарсук до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 11,3 км.

Общая его площадь территории поселения составляет - 141,4 кв. км.

На долю жилой застройки приходится 32,56га, или 0,23% всех земель муниципального образования. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 433,6 мІ. Значительная часть застройки населенных пунктов

– 91,8% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 16,47 мІ, что меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленые насаждения общего пользования на территории МО «Табарсук» представлены в виде парков, скверов и бульваров – 0,68га.

Производственные  и	коммунальные	территории	занимают	площадь  в

| 80,71га, | или | 0,57% | земель поселения. Транспорт занимает 33 га. |
| --- | --- | --- | --- |

Промышленные территории охватывают 80,58га, которые приходятся на предприятия I-V класса вредности. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 19,61га.

3.3.2. Население

В условиях миграционного оттока и сохранения естественной убыли численность населения муниципального образования имела тенденцию к снижению. Численность жителей муниципального образования «Табарсук» по данным стат. отчётности приведена в таблице 12,

|  |  |  | Таблица 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения сельского поселения «Табарсук» |
| № | Наименование | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2014 г. |
| п/п |  |  |  |
| 1 | с. Табарсук | 537 | 529 |
| 2 | д. Аргалей | - | - |
| 3 | д. Большая Ерма | 21 | 19 |
|  | д. Дута | 93 | 93 |
|  | д. Кирюшина | 97 | 99 |
|  | Итого | 748 | 740 |

3.3.3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2012г жилищный фонд сельского поселения «Табарсук» состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 17,701 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится – 13701 тыс. мІ общей площади (100%). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 18,2 мІ, что почти равно среднему по Иркутской области

18,5 мІ/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Табарсук» представлен деревянными и капитальными жилыми домами (см. таблицу 2). На бревенчатые, брусчатые – 79,3%, на капитальные – 20,7%.

Ветхий и аварийный жилищный фонд отсутствует.

Средняя этажность жилой застройки в муниципальном образовании составляет 1-этажная, 2-этажная застройка. На жилищный фонд одноэтажной застройки приходится – 99% общей площади жилья, на фонд 2-этажной застройки – 1%.

Таблица 13

Распределение жилищного фонда МО «Табарсук» по этажности и материалу стен по состоянию на 01.01.2012г (тыс. мІ общей площади квартир)

| Планиро | 1-квартирные | 2-квартирные |  | 2-этажные | итого | Всег |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вочные | капит | дере | ит | капит | деревя |  | ит | кап | дере | ито | капит | дере | о, |
| районы | альны | вянн | ог | альн | нные, |  | ого | ита | вян | го | альны | вянн | тыс. |
|  | е, | ые, | о | ые, | домов |  |  | льн | ные, |  | е | ые и | м.кв |
|  | домов | дом |  | домо |  |  |  | ые, | дом |  |  | про |  |
|  |  | ов |  | в |  |  |  | дом | ов |  |  | чие |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ов |  |  |  |  |  |
| с. | 1 | 88 | 89 | 44 | 3 |  | 47 | - | 1 | 1 | 45 | 92 | 11,0 |
| Табарсук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| д. | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  | - | - | - |
| Аргалей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. | - | 8 | 8 | - | - |  | - | - | - |  | - | 8 | 0,27 |
| Большая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ерма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Дута | - | 29 | 29 | - | 2 |  | 2 | - | - |  | - | 31 | 1,06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| д. | - | 39 | 39 | - | 1 |  | 1 | - | 1 | 1 | - | 41 | 1,32 |
| Кирюши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 1 | 164 | 16 | 44 | 6 |  | 50 | - | 2 | 2 | 45 | 172 | 13,7 |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01 |
| % | 0,5 | 75,5 | 76 | 20,3 | 2,7 |  | 23 | - | 1 | 1 | 20,7 | 79,3 | 100 |

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

| водопроводом | – 0% |
| --- | --- |
| канализацией | – 0% |
| центральным отоплением | – 0% |
| горячим водоснабжением | – 0% |
| газ (баллоны) | – 30% |
| напольными электроплитами | – 100% |
| ваннами и душевыми | – 0% |
| телефонами | – 0% |
| мусоропроводами | – 0% |

Учреждения культурно-бытового обслуживания

Школы и учреждения дополнительного образования

На 01.01.2012г. в МО «Табарсук» действует 1 муниципальное общеобразовательное учреждение: МБОУ СОШ с. Табарсук (проектная вместимость - 150 учащихся).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены на территории муниципального образования 1 детским садом в с. Табарсук, вместимость которого 15 детей.

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 5 магазинами (3 в с. Табарсук, 1 в д. Дута, 1 в д. Кирюшина). Общая торговая площадь составляет 265 мІ. Предприятия общественного питания на территории сельского поселения отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Здравоохранение МО «Табарсук» представлено 2 фельдшерско-акушерскими пунктами в в с. Табарсук, д. Кирюшина.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно, уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Учреждения культуры и искусства

В сельском поселении «Табарсук» действует сельский дом культуры в с. Табарсук на 150 посадочных мест, библиотека в с. Табарсук на 5000 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории практически все спортивные мероприятия проходят на базе спортивной площадки 4000 м2, при школе имеется спортивный зал площадью 144 м2.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Операторами, предоставляющими услуги сотовой связи, выступает ЗАО «Байкалвестком» и Билайн.

Почтовая связь осуществляется через Отделение связи с. Тыргетуй. Учреждения, оказывающие услуги финансирования, отсутствуют. В связи

с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания МО «Табарсук» отражено в таблице 14. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания как детские дошкольные учреждения, спортивные площадки. В муниципальном образовании отсутствуют учреждения дополнительного образования, молочная кухня,

бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как общеобразовательные школы, магазины, сельские клубы, поликлиники и амбулатории.

Таблица 15

Размещение объектов обслуживания внутрипоселкового значения по МО «Табарсук»

| Населенные | Населен | Общеобр | Дошко | Магази | Предпр | Отделе | Отделе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пункты | ие (тыс. | азователь | льные | ны,мІ | иятия | ния | ния |
|  |  | чел.) | ные | учрежд | торгово | общепи | банков, | связи, |
|  |  |  | школы, | ения, | й | та, мест | объект | объект |
|  |  |  | мест | мест | площад |  | ов | ов |
|  |  |  |  |  | и |  |  |  |
| с. Табарсук | 542 | 150 | 15 | 210 |  |  | 1 |
| д. Аргалей | - |  |  |  |  |  |  |
| д. Большая | 23 |  |  |  |  |  |  |
| Ерма |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Дута |  | 94 |  |  | 30 |  |  |  |
| д. |  | 94 |  |  | 25 |  |  |  |
| Кирюшина |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | по | 753 | 150 | 15 | 265 |  |  | 1 |
| поселению |  |  |  |  |  |  |  |

Существующие объекты культурно-бытового обслуживания по территории городского поселения распределяются неравномерно, преимущественно на территории с. Табарсук.

3.3.4. Особенности структуры экономики

Промышленное производство представлено обособленным подразделением разреза «Черемховский», участок «Головинский». Данным промышленным предприятием производится добыча угля.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения продуктами питания. Сельхозтоваропроизводители, крестьянско-фермерские хозяйства, частные лица, ведущие личное подсобное хозяйство, полностью обеспечивают собственным производством потребности населения района в зерне, картофеле, овощах, мясе, молоке.

КФХ «Демиденко» — 8 человек, КФХ «Тугарин» — 8 человек, КФХ «Герасин» — 10 человек, 4 торговых предприятия в виде небольших продовольственных магазинов.

Другие сельскохозяйственные предприятия — КФХ занимаются исключительно производством зерна: КФХ «Тугарин» с площади 1010га в 2010г. собрал 1200т зерна.

КФХ «Демиденко» ежегодно сеет 100га площади пшеницей для производства муки на собственную пекарню, которая производит ежедневно 500кг хлеба.

Особую роль в развитии экономики МО играет КФХ «Герасин» А.В.: ежегодно сеет 1500 га, собрал зерна 1600 т, работники занимаются сбором молока у населения и тем самым происходит стимулирование развития личного подсобного хозяйства, при этом закуп молока охватывает ещё три соседних муниципальных образований: МО «Могоёнок», МО «Егоровск» и МО «Бахтай». На территории МО «Табарсук» собирается более 300 литров молока в день, что приносит населению дополнительный доход боле 45 тысяч рублей в месяц.

3.3.5. Внешний транспорт

МО «Табарсук» расположено в северо-восточной части Аларского муниципального района Иркутской области.

Внешние связи МО «Табарсук» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от с. Табарсук до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 11,3 км.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в МО «Табарсук» отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В	настоящее время внешние связи МО «Табарсук» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Кутулик-Бахтай-Хадахан», протяженностью 6,4 км; - местного значения «Подъезд к д. Аргалей», протяженностью 11,3 км;

-  местного  значения  «Табарсук-Апхульта-Белобородова»,  протяженностью

6,1 км;

- местного значения «Табарсук-Кирюшина-Большая Ерма», протяженностью

7,3 км.

Юго-западнее МО «Табарсук» проходит автодорога федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск (ранее М-53 «Байкал»). Выход на неё осуществляется по автодороге местного значения «Кутулик-Бахтай-Хадахан», общей протяженностью 11,3 км. Данная автодорога обеспечивает населенные пункты: с. Табарсук, д. Аргалей, д. Большая Ерма, д. Дута и д. Кирюшина связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В	настоящее время по территории МО «Табарсук» проходит маршрут общественного транспорта районного значения «Кутулик-Табарсук».

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Табарсук» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Таблица 16

Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

| Населенные пункты | Расстояние до с. Табарсук, км |
| --- | --- |
| д. Аргалей | 13,1 |
| д. Большая Ерма | 6,5 |
| д. Кирюшина | 4,3 |
| д. Дута | 3,6 |

Основными транспортными артериями в поселках являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются: в с. Табарсук - Юбилейная; в д. Большая Ерма – Больше-Ерминская; в д. Кирюшина

– Центральная, Хутор и в д. Дута - Дутинская. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход из населенных пунктов на внешние автодороги регионального и местного значений.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 17

| № | Название населенного пункта | Название улицы, переулка и т.д | Дороги общего пользования (м) | Искусственные сооружения |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | В том числе по виду покрытия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мосты, вид материала, длина, ширина тротуаров |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Водопропускные трубы (диаметр, м;длина, п.м.) |  |  |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные | Цементобетонные | Гравийное |  |  | Железобетонные | Металлические | Деревянные |  |  |
|  |  |  | Общая протяженность | Техническая категория | Асфальтобетонные | Цементобетонные | Гравийное | Щебеночное | Грунтовое | Железобетонные | Металлические | Деревянные |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | с. |  | ул. | 185 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  | 4х8, | аварий |
|  |  | Табарс |  | Чумакова | 0 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | ное |
|  |  | ук |  | ул. | 560 |  | 56 |  |  |  |  | 1х1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Молодеж |  |  | 0 |  |  |  |  | /6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ул. 40 лет | 570 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | аварий |
|  |  |  |  |  | Победы |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ное |
|  |  |  |  |  | ул. Лесная | 580 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Сухая | 780 |  |  |  | 78 |  |  |  |  |  | насы | аварий |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | пной, | ное |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1х2/4, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
|  |  | ул. | 840 |  |  |  | 84 |  |  | 0,7 |  |  |  | аварий |
|  |  | Животнов |  |  |  |  | 0 |  |  | х1х |  |  |  | ное |
|  |  | одов |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  | ул. | 260 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | насы |  |
|  |  | Школьная |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | пной, |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 |  |
| Итого |  | 544 |  | 29 |  | 22 |  | 26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  | 80 |  | 00 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Дута | ул. | 175 |  |  |  |  |  | 17 | 0,7 |  |  |  | . |
|  |  | Дутинска | 0 |  |  |  |  |  | 50 | х1х |  |  |  |  |
|  |  | я |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| Итого |  | 175 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | д. | ул. | 147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | насы |  |
|  | Кирюш | Централь | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пной, |  |
|  | ина | ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
|  |  | ул. Хутор | 650 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. | 740 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Звездочка |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 286 |  |  |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 4 | д. | ул. | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больша | Больше- | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | я Ерма | Ерминска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. | ул. | 135 |  |  |  | 13 |  |  | 1х1 |  |  |  |  |
|  | Аргале | Аргалейск | 0 |  |  |  | 50 |  |  | /6 |  |  |  |  |
|  | й | ая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 135 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | 112 |  | 29 |  | 35 |  | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 |  | 80 |  | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |

Таблица 18

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 11,3 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м | 67800 |

Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории МО «Табарсук» на сегодняшний день имеется недействующая автозаправочная станция, расположенная близ с. Табарсук. Другие объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2011 г. составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 127 машин.

3.3.6 Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется из нецентрализованных подземных и поверхностных источников.

Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует.

Ливневая канализация

Ливневая канализация отсутствует.

Теплоснабжение

В муниципальном образовании «Табарсук» - 3 котельных. Жилая 1-2-хэтажная застройка усадебного типа не благоустроена, с печным отоплением.

Таблица

| № | Месторасположение | мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа, СДК, с. Табарсук | 0,2 (0,09) Гкал/час |

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Табарсук» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Табарсук», ПС35/10кВ «Кутулик-35», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные данные по существующей подстанции |
|  | Наименование |  | Система | Количество и | Нагрузка ПС по контрольному |
|  | ПС |  | напряжений, | установленная |  | замеру, МВт |
|  |  |  | кВ | мощность | Всего | На | На шинах 6- |
|  |  |  |  | трансформаторов, | по ПС | шинах | 10кВ для нужд |
|  |  |  |  | МВА |  | 6-10кВ | МО |
|  |  |  |  |  |  |  | «Табарсук» |
| 1 | Табарсук |  | 35/10 | 1х4 | 1,71 | 1,71 | 1,41 |
| 2 | Кутулик-35 |  | 35/10 | 2х6,3 | 8,87 | 8,87 | 0,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 1,58 |

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок МО «Табарсук» на шинах 6-10кВ центров питания составил 1,28МВт. Согласно таблице 19, подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС35/10кВ «Табарсук» питается по ВЛ35кВ от ПС110/35/10кВ «Алтарик». ПС35/10кВ «Кутулик-35» по ВЛ35кВ запитана от ПС110/35/10кВ «Кутулик-110».

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями. Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого

размещения объектов инженерной инфраструктуры с. Табарсук, д. Аргалей, д. Большая Ерма, д. Дута, д. Кирюшина.

Схема построения электроснабжающих сетей 35кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ соответствует, в целом, требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

Телефонизация

В МО «Табарсук» для связи используется беспроводная сотовая связь GSM ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Мегафон» (базовые станции установлены в селе Табарсук). Операторами сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет. АМТС, АТС, площадки РРС на территории муниципального образования отсутствуют, проводной связи нет.

Телеграфная связь и передача данных осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа, предоставляющими все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.) по цифровым междугородным каналам.

Радиофикация и телевидение

Жители МО «Табарсук» получают теле- и радиосигнал от передатчиков РТС г. Черемхово, пункт установки передатчиков – д. Жмурова Черемховского района:

1.	Программа «Первый канал» транслируется на 4ТВК-5кВт, радиус зоны уверенного приема 50км.

2.	«ТК Россия + ИГТРК» - 5кВт – 7 ТВК, зона уверенного приема 50км.

3.	«ТК Россия К» - 1кВт – 21 ТВК, зона уверенного приема 30км.

4.	«Радио России + ИГТРК» - 4кВт – 66,32МГц, зона уверенного приема

35км.

5.	«Маяк» - 4кВт – 67,88МГц, зона уверенного приема 35км.

Программу «Маяк» можно принимать на частоте 576КГц и «Радио России + ИГТРК» на частоте 234КГц из г. Ангарска.

Для расширения зоны уверенного приема дополнительно установлены передатчики в п. Ангарский:

1.	Программа «Первый канал» транслируется на 10ТВК – 0,001кВт.

2.	«ТК Россия + ИГТРК» - 0,001кВт – 12 ТВК.

Междугородняя связь осуществляется по волоконно-оптической связи, проходящей по территории Аларского района.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Общие характеристики территории муниципального образования «Табарсук»

1.1 Климатические характеристики территории (информация приведена из генерального плана поселения).

Климатические особенности МО «Табарсук» определяются его географическим положением. Климат резко континентальный, с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерны продолжительная зима, короткое лето, низкие средние годовые температуры.

Среднегодовая температура - 1,4°С. Среднемесячные температуры января опускаются ниже - 30°С. Температура воздуха в июле составляет, в среднем, + 17,3°С. Абсолютный максимум температура достигает + 37°, а абсолютный минимум - 52°. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения 25-30° достигает в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10° варьируют в широких пределах. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем по территории 105 дней и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Заморозки наносят значительный ущерб сельскому хозяйству округа. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа-3 сентября.

1.2 Рельеф и геологические условия

Территория МО «Табарсук» относится к Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба. Преобладают холмисто-увалистые формы рельефа.

В районах вершин и склонов увалов распространены дернисто-подзолистые, светло-серые и серые лесные почвы, днища падей, подножья склонов и ложбин заняты лугово-черноземными почвами и чернозёмами.

Гидрографическая сеть представлена мелкими водотоками.

1.3 Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах МО «Табарсук» Аларского района находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

Бахтайское месторождение гипса. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.

Данное месторождение расположено в 20 км северо-восточнее железнодорожной станции Кутулик, в 5 км юго-западнее с. Бахтай.

Головинское месторождение кирпичных глин. Запасы карьерных полей подсчитаны.

Месторождение расположено в 0,3 км юго-западнее ст. Головинская. Пригодно для производства кирпича марок «125» и «150».

По данным филиала по Иркутской области ФБУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» выдана лицензия на добычу каменного угля на участке Карьерное поле №1 Головинского каменноугольного месторождения УОР 13121 ТЭ, 2005 г. ООО «Ольхон». Лицензионный участок расположен на территории Аларского и Нукутского районов, в 165 км к северо-западу от г. Иркутска и в 30 км северо-западнее г. Черемхово. Карьерное поле №1 располагается в крайней восточной части Головинского месторождения (в центральной части Иркутского угленосного бассейна). Западная граница поля удалена от Восточно-Сибирской железной дороги (ст. Головинская) на 10 км. Площадь участка недр составляет 35,03 км2.

Поверхность объекта представляет собой плоскую водораздельную возвышенность с абсолютными отметками 560-616 м и относительными превышениями 50-70 м, которая изрезана падями, логами и характеризуется отсутствием постоянных водотоков. 40% поверхности карьерного поля покрыта лесом, остальная часть используется для посевов зерновых, кормовых культур

и	как сенокосные угодья.

В	геологическом строении лицензионного участка принимают участие кембрийские, юрские и четвертичные отложения. Промышленная угленосность связана с владимирским горизонтом черемховской свиты, в пределах которой расположена угольная залежь сложного изменчивого строения. Пласт нижний имеет повсеместное распространение, наибольшая суммарная мощность угольных пачек- 7,1 м; общая мощность пласта – 8,1 м, в среднем – 3,4 м. Глубина залегания пласта – от 10-12 до 50-60 м, в среднем 30 м. Вскрышные породы представлены рыхлыми современными отложениями и полускальными породами юрского возраста (песчаники, алевролиты, углистые породы, уголь). Угольный пласт залегает под углом 1-3о, увеличиваясь до 7-9о, в пределах флексурообразной складки шириной 200-500 м.

Угли участка относятся к технологической группе Г6. Содержание золы в пласте – 15%, содержание серы в пласте колеблется от 0,4 до 6,33%.

По участку подсчитаны и утверждены протоколом ГКЗ от 19.12.1961 №3538 балансовые запасы угля по категориям. Всего по категориям А+В+С1 – 125803 тыс. т., забалансовые запасы угля по категориям С1 – 1497 тыс. т.

Приложение 2

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования «Табарсук»

за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 годы

(по открытым данным Федеральной службы государственной статистики)

Розничная торговля и общественное питание

|  |  |  | Показатели | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | розничной торговли и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магазины | единица | 4 | 5 |  |  |  | 5 | 4 | 2 | 4 |  |
|  |  | магазины (без | единица |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | торговых центров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общедоступные | единица |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | столовые, закусочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | столовые учебных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | заведений, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | организаций, | единица |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  |  | промышленных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неспециализированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продовольственные | единица |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | магазины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (минимаркеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | столовые, закусочные | единица | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | автозаправочные | единица | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минимаркеты | единица |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  |  | магазины товаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | повседневного спроса, | единица |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  | минимаркеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Площадь торгового зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объектов розничной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магазины | метр | 50 | 160 |  |  |  | 166 | 154 | 76 | 88 |  |
|  |  |  | квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магазины (без | метр |  |  | 150 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | торговых центров) | квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | неспециализированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | продовольственные | метр |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  |  |  |
|  |  | магазины | квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (минимаркеты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | минимаркеты | метр |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
|  |  |  | квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | магазины товаров | метр |  |  |  |  |  |  | 154 | 76 |  |  |  |
|  |  | повседневного спроса, | квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| минимаркеты |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь зала |  |  |  |  |  |  |  |
| обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| посетителей в объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные | метр |  |  |  |  | 50 |  |
| столовые, закусочные | квадратный |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных |  |  |  |  |  |  |  |
| заведений, | метр |  |  |  |  |  |  |
| организаций, |  | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | квадратный |  |  |  |  |  |  |
| промышленных |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые, закусочные | метр | 50 |  |  |  |  |  |
|  | квадратный |  |  |  |  |  |  |
| Число мест в объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступные | место |  |  |  |  | 32 |  |
| столовые, закусочные |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных |  |  |  |  |  |  |  |
| заведений, |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций, | место | 69 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| промышленных |  |  |  |  |  |  |  |
| предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые, закусочные | место | 40 |  |  |  |  |  |

Спорт

| Показатели | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Число

спортивных

сооружений

| спортивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружения - | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плоскостные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| спортивные | единица | 1 |
| --- | --- | --- |
| залы |  |  |

Число

муниципальных

спортивных

сооружений

| спортивные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сооружения - | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| плоскостные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные | единица |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| залы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Территория

| Показатели | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального | гектар | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 | 14214 |
| образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автодорог общего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пользования местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| значения, находящихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образования на конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр |  |  |  |  |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
| с твердым покрытием | километр |  |  |  |  |  |  | 9.9 | 9.9 | 9.7 |
| с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усовершенствованным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (цементобетонные, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| асфальтобетонные и | километр |  |  |  |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| типа асфальтобетона, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из щебня и гравия, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обработанных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вяжущими |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материалами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улиц, проездов, | километр |  | 31 | 3 | 31 | 31 | 31 |  |  |  |
| набережных на конец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Коммунальная сфера

|  | Показатели |  | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| негазифицированных | единица |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число источников | единица | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения | единица | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| мощностью до 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь | тысяча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | метров |  | 14 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | квадратных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число проживающих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в ветхих жилых | человек |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Местный бюджет

| Показатели | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета, фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча | 1254 | 1390 | 1800 | 2673 | 2354 | 3020 | 5673 | 5991 | 5824 |
|  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы местного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета, фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполненные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | тысяча | 1242 | 1378 | 1703 | 2158 | 2451 | 3236 | 5807 | 6072 | 5911 |
|  | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профицит, дефицит (-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципального | тысяча | 12 | 12 | 97 | 515 | -97 | -216 | -134 | -81 | -87 |
| образования (местного | рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджета), фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| культурно- | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| досугового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общедоступных | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (публичных) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Население |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|  | измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| частного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| домохозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 14 октября | человек |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |
| 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |