РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2017 года                  п.Витимский                                            № 30

# Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год"

В целях увеличения степени надежности работы жилищно-коммунального комплекса, повышения эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережения, а также создания условий для развития инфраструктуры Витимского городского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь  Уставом  Витимского муниципального образования, администрация Витимского городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год»  (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене нормативно-правовых актов "Витимский вестник"  и размещению  на официальном сайте администрации Витимского городского поселения

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Витимского городского поселения                                            Н. В. Балуткин

Приложение

к Постановлению администрации

Витимского городского поселения

от   29.08.2017 года № 30

# Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год

# 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год. |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации". |
| Заказчик программы | Администрация Витимского городского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Витимского городского поселения |
| Ответственные за исполнение программных мероприятий | Администрация Витимского городского поселения |
| Цель Программы | Повышение надежности и качества системы теплоснабжения Витимского городского поселения, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Витимского городского поселения. 2. Повышение качества оказываемых услуг в области теплоснабжения Витимского городского поселения |
| Мероприятия программы | 1. Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Набережная, 3-2; 2. Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Школьная, 3-2 ; 3. Ремонт 6-го котла энергия 3м; 4 . Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в здание администрации ул. Советская, 13; 5. Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Советская, 1-1 6. Замена трубопроводов тепло-, водоснабжения на участке от ул. Школьная №1 клуб до ул. Советская с заменой вводов в дома № 1, 2, 3, 4, 5 7. Замена сетевых насосов и запорной арматуры водозабора п. Витимский. |
| Сроки реализации Программы | 2018 год. |
| Объемы и источники финансирования | 8 556 517,00 руб., в том числе: 8 385 387,00 руб. - средства областного бюджета; 171 130,00 руб. - средства местного бюджета; 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Повышение надежности системы теплоснабжения Витимского городского поселения. 2. Снижение аварийности в системе теплоснабжения до 0,01 ед./км. теплосетей. 3.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. 4. Улучшение экологической обстановки в поселках. |
| Система Контроля | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Витимского городского поселения. |

# 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Жилищно-коммунальный комплекс Витимского муниципального образования  функционирует в условиях природно-климатической дискомфортности. Территория  муниципального образования  расположена в зоне с резко континентальным типом климата, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. 200 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января -47°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля +17°С), во второй половине – дождливое.

Витимское муниципальное образование отнесено к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов, в районы с ограниченными сроками завоза грузов, занимают важное место в деятельности отрасли.

На территории муниципального образования наблюдается миграционный отток. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как экономического, так и социального характера. К числу последних относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, в том числе качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства населенных пунктов и неразвитостью городской среды.

## Существующее состояние:

## В состав территории Витимского городского поселения входят четыре населенных пункта; р.пос. Витимский, пос. Большой Северный (без населения), пос. Колотовка и пос. Мусковит.

## В Витимском ГП 2 котельные, суммарная мощность источников теплоснабжения 10,3 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 5,52 Гкал/ч.

## Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, с температурным графиком 85/600С, ГВС отсутствует. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 21,1 км, в том числе нуждающихся в замене 15,3 км. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, который составляет 243 дня.

## Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами, площадь составляет 25,72 тыс. кв.м. Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей площади) – с центральным отоплением 73,5 % .

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский и посёлок Колотовка. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Жилой фонд п. Мусковит отапливается от индивидуальных источников, работающих, преимущественно, на электричестве и твердом топливе (дрова, уголь). Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная «№11 Центральная», в п. Колотовка угольная котельная «№12 Центральная». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость городских инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов. Планово-предупредительный ремонт систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 1,5 - 2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к снижению уровня надежности инженерных систем.

Содержание объектов коммунального комплекса в их нынешнем виде непосильно как для организаций коммунального комплекса, так и для местной бюджетной сферы.

## Основными проблемами в области жилищно-коммунального хозяйства поселения являются:

## - высокий уровень затрат коммунальной теплоэнергетики;

## - высокая степень износа тепловых сетей и оборудования котельных.

## Анализ ситуации в сфере теплоснабжения поселения показывает, что основным направлением развития теплоснабжения в настоящее время и на перспективу остается централизованное теплоснабжение от существующих угольных котельных. Однако в существующей схеме теплоснабжения имеется ряд технических проблем, связанных с низким качеством обеспечения услуг населению:

## - высокий износ инженерных сетей теплоснабжения и оборудования котельных, и как следствие низкий КПД котельных и сверхнормативные потери ресурсов в сетях;

## -недостаток средств автоматизированного регулирования в тепловых сетях и вводах в здания не позволяет организовать эффективный режим работы систем в течении отопительного периода, избежать больших потерь тепла в тепловых сетях и зданиях;

## - недостаток средств измерений потребляемого тепла не создает стимулов для экономичного расходования тепловой энергии.

Анализ состояния коммунальной сферы Витимского городского поселения приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, направленных на  модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в целях снижения стоимости вырабатываемого тепла, уменьшения годового расхода и потребления угля, улучшения экологической обстановки поселков.

# 3. Основные цели и задачи Программы

Целью муниципальной целевой программы является повышение надежности и качества системы теплоснабжения Витимского городского поселения, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Витимского городского поселения.

2. Повышение качества оказываемых услуг в области теплоснабжения Витимского городского поселения.

# 4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2018 году.

# 5. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет   8 556 517,00 руб., из них:

8 385 387,00 руб. - средства областного бюджета;

171 130,00 руб. - средства местного бюджета;

0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

# 6. Мероприятие Программы

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Набережная, 3-2 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 138701,00 2831,00 141532,00 |
| 2 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Школьная, 3-2 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 374 493,00 7643,00 382 136,00 |
| 3 | Ремонт 6-го котла энергия 3м | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 2 165 800,00 44 200,00 2 210 000,00 |
| 4 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в здание администрации ул. Советская, 13 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 970 910,00 19 814,00 990 724,00 |
| 5 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Советскаяя, 1-1 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 110 961,00 2 264,00 113 225,00 |
| 6 | Замена трубопроводов тепло-, водоснабжения на участке от ул. Школьная №1 клуб до ул. Советская с заменой вводов в дома № 1, 2, 3, 4, 5 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 4 276 622,00 87 278,00 4 363 900,00 |
| 7 | Замена сетевых насосов и запороной арматуры водозабора п. Витимский | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 347 900,00 7 100,00 355 000,00 |
|  | ИТОГО: |  | 8 556 517,00 |

# 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить надежность системы теплоснабжения Витимского городского поселения, а также достичь следующих результатов:

1. Повышение надежности системы теплоснабжения Витимского городского поселения.

2. Снижение аварийности в системе теплоснабжения до 0,01 ед./км. теплосетей.

3.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

4. Улучшение  экологической обстановки в поселках.