5.07.2018 №11

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН»

ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации Витимского городского поселения от 29.08.2017года №30 «Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год"»

В целях увеличения степени надежности работы жилищно-коммунального комплекса, повышения эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Витимского муниципального образования, для вывода котельной № 12 «Центральная» п. Колотовка из эксплуатации и проведение работы по переводу потребителей п. Колотовка на электрическое отопление, администрация Витимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление от 29.08.2017г. №30 "Об утверждении муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год" следующие изменения :

1.1Муниципальную программу "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год изложить в новой редакции (приложение)

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене нормативно-правовых актов "Витимский вестник" и размещению на официальном сайте администрации Витимского городского поселения

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Витимского

городского поселения                                       Н. В. Балуткин

Утверждено

Постановлением администрации

Витимского городского поселения

от 4.07.2018 года № 11

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год

1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения на 2018 год. |
| --- | --- |
| Основания разработки программы | Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации". |
| Заказчик программы | Администрация Витимского городского поселения |
| Разработчики Программы | Администрация Витимского городского поселения |
| Ответственные за исполнение программных мероприятий | Администрация Витимского городского поселения |
| Цель Программы | Повышение надежности и качества системы теплоснабжения Витимского городского поселения; снижение аварийности; обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок; перевод потребителей п. Колотовка на электрическое отопление. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Витимского городского поселения. 2. Повышение качества оказываемых услуг в области теплоснабжения Витимского городского поселения. 3. Обеспечение бесперебойного электрического отопления потребителей п. Колотовка. |
| Мероприятия программы | 1. Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Набережная, 3-2; 2. Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Школьная, 3-2 ; 3. Ремонт 6-го котла энергия 3м; 4 . Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в здание администрации ул. Советская, 13; 5. Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Советская, 1-1; 6. Замена трубопроводов тепло-, водоснабжения на участке от ул. Школьная №1 клуб до ул. Советская с заменой вводов в дома № 1, 2, 3, 4, 5 ; 7. Замена сетевых насосов и запорной арматуры водозабора п. Витимский; 8. Установка электрических конвекторов с сопутствующими работами в п. Колотовка. |
| Сроки реализации Программы | 2018 год. |
| Объемы и источники финансирования | 11 389 968,46 руб., в том числе: 11 163 280,46 руб. - средства областного бюджета; 226 688,00 руб. - средства местного бюджета; 0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Повышение надежности системы теплоснабжения Витимского городского поселения. 2. Снижение аварийности в системе теплоснабжения до 0,01 ед./км. теплосетей. 3.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. 4. Улучшение экологической обстановки в поселках. 5. Вывод котельной №12 п. Колотовка из эксплуатации и перевод потребителей п. Колотовка на электрическое отопление. |
| Система Контроля | Контроль за выполнением Программы осуществляет Администрация Витимского городского поселения. |

# 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг - один из приоритетов государственной политики в Российской Федерации, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, предпосылкой социальной и экономической стабильности государства.

Жилищно-коммунальный комплекс Витимского муниципального образования функционирует в условиях природно-климатического дискомфорта. Территория муниципального образования  расположена в зоне с резко континентальным типом климата, продолжительной зимой и теплым, но коротким летом. 200 дней в году держится устойчивая температура ниже 0°С. Зима холодная (температура января -47°С), лето жаркое и сухое: в первой половине (температура июля +17°С), во второй половине – дождливое.

Витимское муниципальное образование отнесено к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера. Вопросы подготовки к зимнему отопительному сезону, своевременного завоза топливно-энергетических ресурсов, в районы с ограниченными сроками завоза грузов, занимают важное место в деятельности отрасли.

На территории муниципального образования наблюдается миграционный отток. Причинами миграционного оттока населения являются проблемы как экономического, так и социального характера. К числу последних относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, в том числе качеством предоставляемых услуг жилищно-коммунальной сферы, уровнем благоустройства населенных пунктов и неразвитостью городской среды.

## Существующее состояние:

## В состав территории Витимского городского поселения входят четыре населенных пункта; р.пос. Витимский, пос. Большой Северный (без населения), пос. Колотовка и пос. Мусковит.

## В Витимском ГП 2 котельные, суммарная мощность источников теплоснабжения 10,3 Гкал/ч, присоединенная нагрузка 5,52 Гкал/ч.

## Система теплоснабжения – двухтрубная, закрытая, с температурным графиком 85/600С, ГВС отсутствует. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 21,1 км, в том числе нуждающихся в замене 15,3 км. В режим работы системы теплоснабжения входит только отопительный период, который составляет 243 дня.

## Основными потребителями тепла (90%) являются население и бюджетные организации. Жилищный фонд Витимского муниципального образования представлен малоэтажными (1-2 этажа) деревянными жилыми домами, площадь составляет 25,72 тыс. кв.м. Благоустройство жилищного фонда (в % ко всей площади) – с центральным отоплением 73,5 % .

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются рабочий посёлок Витимский и посёлок Колотовка. В п. Мусковит благоустроенный жилой фонд отсутствует. Жилой фонд п. Мусковит отапливается от индивидуальных источников, работающих, преимущественно, на электричестве и твердом топливе (дрова, уголь). Источником тепла в р.п. Витимский является угольная котельная «№11 Центральная», в п. Колотовка угольная котельная «№12 Центральная». Котельные, обеспечивающие население теплом, маломощные, себестоимость вырабатываемой ими тепловой энергии высокая.

Кризисное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Витимского городского поселения вызвано хроническим недофинансированием сферы коммунального хозяйства в течение длительного периода времени, неэффективной работой предприятий этой сферы, высокой степенью износа основных фондов. Ветхость инженерных сетей приводит к значительным потерям тепловой энергии, воды и других ресурсов. Планово-предупредительный ремонт систем теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 1,5 - 2 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к снижению уровня надежности инженерных систем.

Содержание объектов коммунального комплекса в их нынешнем виде непосильно как для организаций коммунального комплекса, так и для местной бюджетной сферы.

## Основными проблемами в области жилищно-коммунального хозяйства поселения являются:

## - высокий уровень затрат коммунальной теплоэнергетики;

## - высокая степень износа тепловых сетей и оборудования котельных.

## Анализ ситуации в сфере теплоснабжения поселения показывает, что основным направлением развития теплоснабжения в настоящее время и на перспективу остается централизованное теплоснабжение от существующих угольных котельных. Однако в существующей схеме теплоснабжения имеется ряд технических проблем, связанных с низким качеством обеспечения услуг населению:

## - высокий износ инженерных сетей теплоснабжения и оборудования котельных, и как следствие низкий КПД котельных и сверхнормативные потери ресурсов в сетях;

## -недостаток средств автоматизированного регулирования в тепловых сетях и вводах в здания не позволяет организовать эффективный режим работы систем в течении отопительного периода, избежать больших потерь тепла в тепловых сетях и зданиях;

## - недостаток средств измерений потребляемого тепла не создает стимулов для экономичного расходования тепловой энергии.

Теплоисточники в п. Колотовка находятся в критическом положении. Инженерные сети и коммунальные объекты п.Колотовка находятся в аварийном состоянии. Жилые дома расположены некомпактно- по окраинам поселка, что дополнительно увеличивает протяженность сетей на расстояние 1,5-2 километра. Инженерные коммуникации полностью изношены и требуют капитального ремонта.  Проведенный текущий ремонт не гарантирует от аварий на теплотрассах в зимний период. Аварийное состояние котельной и теплоэнергетического оборудования наружных трубопроводов тепло и водоснабжения приводит к постоянным потерям теплоносителя и тепловой энергии, что ведет к значительному перерасходу угля, который почти на 80 % больше нормативного потребления. Фактический уровень потерь на две трети превышает нормативный. Даже в случае проведения  реконструкции сетей и котельной оказывать потребителям услуги надлежащего качества не позволит состояние самого жилого фонда п. Колотовка и особенно его внутренних отопительных систем. В поселке нет сварщиков, машинистов котельной, электриков, которые приезжают вахтовым методом работать из  районного центра.

Затраты по содержанию и эксплуатации котельной и  тепловых сетей в разы превосходят начисления по оказываемым услугам (отопление и горячее водоснабжение), что в свою очередь ведет к дополнительным расходам из средств областного бюджета (в том числе выделение угля из аварийного запаса Иркутской области и финансирование мероприятий по капитальному ремонту и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры).  Для дальнейшей эксплуатации теплоисточника необходимо провести работы по замене двух котлов (ныне работающие находятся в аварийном состоянии), практически полную замену тепловых сетей п. Колотовка и капитальный ремонт внутренних трубопроводов и отопительных приборов жилого фонда, что является высокозатратными мероприятиями. Для вывода котельной № 12 «Центральная» п. Колотовка из эксплуатации необходимо провести работы по переводу потребителей п. Колотовка на электрическое отопление

Анализ состояния коммунальной сферы Витимского городского поселения приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, направленных на  модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в целях снижения стоимости вырабатываемого тепла, уменьшения годового расхода и потребления угля, улучшения экологической обстановки поселков.

3. Основные цели и задачи Программы

Целью муниципальной целевой программы является повышение надежности и качества системы теплоснабжения Витимского городского поселения, снижение аварийности, обеспечение безопасности потребителей при эксплуатации теплопотребляющих установок; перевод потребителей п. Колотовка на электрическое отопление.

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи:

1.Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей Витимского городского поселения.

2.Повышение качества оказываемых услуг в области теплоснабжения Витимского городского поселения.

3. Обеспечение бесперебойного электрического отопления потребителей п. Колотовка.

4. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2018 году.

5. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 11 389 968,46 руб., из них:

11 163 280,46 руб. - средства областного бюджета;

226 688,00 руб. - средства местного бюджета;

0,00 тыс. руб. - внебюджетные источники.

6. Мероприятие Программы

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации мероприятия | Источник финансирования | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Набережная, 3-2 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 138701,00 2831,00 141532,00 |
| 2 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Школьная, 3-2 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 374 493,00 7643,00 382 136,00 |
| 3 | Ремонт 6-го котла энергия 3м | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 2 165 800,00 44 200,00 2 210 000,00 |
| 4 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в здание администрации ул. Советская, 13 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 970 910,00 19 814,00 990 724,00 |
| 5 | Замена трубопроводов тепло, водоснабжения ввода в дом ул. Советскаяя, 1-1 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 110 961,00 2 264,00 113 225,00 |
| 6 | Замена трубопроводов тепло-, водоснабжения на участке от ул. Школьная №1 клуб до ул. Советская с заменой вводов в дома № 1, 2, 3, 4, 5 | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 4 276 622,00 87 278,00 4 363 900,00 |
| 7 | Замена сетевых насосов и запороной арматуры водозабора п. Витимский | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 347 900,00 7 100,00 355 000,00 |
| 8 | Установка электрических конвекторов с сопутствующими работами в п. Колотовка. | 2018 год | Областной бюджет и софинансирование местного бюджета итого | 2 777 893,46 55 558,00 2 833 451,46 |
|  | ИТОГО: |  | 11 389 968,46 |

# 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит повысить надежность системы теплоснабжения Витимского городского поселения, а также достичь следующих результатов:

1.Повышение надежности системы теплоснабжения Витимского городского поселения.

2. Снижение аварийности в системе теплоснабжения до 0,01 ед./км. теплосетей.

3.Уменьшение доли потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

4. Улучшение экологической обстановки в поселках.

5. Вывод котельной №12 п. Колотовка из эксплуатации и перевод потребителей п. Колотовка на электрическое отопление.