Анализ производственного травматизма

по муниципальному образованию

«Усть-Илимский район» за 2020 год

Подготовка настоящей информации предусмотрена Законом Иркутской области от 24.07.2008 г. № 63-оз «О наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями в области охраны труда», плана мероприятий по  улучшению условий и охраны труда муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2019-2021 годы и планом работы специалиста по охране труда администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

В 2020 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» зарегистрировано 1 смертельный несчастный случай на производстве.

21 декабря 2020 г. в ЗАО «Ката»: ОКВЭД 02.20 - лесозаготовка произошел смертельный случай с машинистом котельной установки на территории цеха лесопиления №3 в бункере приема топлива для котельной, находящегося на высоте 3,5 метра. Спуск и подъем к площадке обслуживания осуществляется по лестнице. Освещение рабочей зоны - искусственное  и естественное.  Специальная оценка рабочего места проведена. Машинист котельных установок обучен, допущен к работе без прохождения медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, был обеспечен сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью. Вид происшествия падение при разности уровней высот (с деревьев, мебели, приставных лестниц, зданий, сооружений, оборудования и т.д.) и на глубину (в шахты, ямы, рытвины и др.).

Медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья: асфиксия Код по МГБ-10: Т71, алкоголь в количестве 1,6 промилле.

Причины несчастного случая: основная:

- нарушение работником дисциплины труда, а именно нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Сопутствующая причина - неудовлетворительная организация производства работ, выразившая в следующем: - инструкция по охране труда для обслуживающего персонала котельных, не содержит требований безопасности в части уборки упавшего транспортируемого материала в бункер загрузки, приспособлений, которыми должны пользоваться работники в своей работе. Нарушены п.115 Приказа от 27 августа 2018 г. № 553н «об утверждении правил по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта» (далее Приказа). Ручное разрушение сводов, козырьков из зависшего в бункере материалами, лопатами запрещается. Проталкивание застрявшего материала должно производится специальными приспособлениями (пиками) с надбункерной площадки; п.116 Приказа. Для выполнения ремонтных или очистных работ внутри бункера перед спуском работника в бункер необходимо выполнить следующее: 1) прекратить подачу материала в бункер; 2) перекрыть выходное отверстие бункера; 3)отключить привод подающего в бункер конвейера и вывесить на органе управления конвейером запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать! Работают люди»; 4) провентилировать бункер; п. 117 Приказа. Для наблюдения за работником, выполняющим работы в бункере, и оказания ему в случае необходимости экстренной помощи вне бункера должны находится не менее двух работников. Работник, спускающийся в бункер, должен иметь страховочную привязь.

- площадка обслуживания бункера расположена на высоте около 3,5 метров, при этом имеющее защитное ограждение высотой 1 метр, что является нарушением п.3.1 (а) правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н (В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на а) работы на высоте с применением средств подмащивания (леса, подмости, вышки, люльки), а также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более).

- недостаточный контроль со стороны должностных лиц, за соблюдением работниками трудовой и производственной дисциплины, а также Правил и норм охраны труда.

Мероприятия по устранению причин несчастного случая:

- провести внеплановую специальную оценку рабочего места машиниста котельной установки;

- провести со всеми работниками внеплановый инструктаж (нарушения, повлекшие за собой несчастный случай);

- внести изменения в инструкцию по охране труда для машиниста котельной установки, утвердить их работодателем;

- провести внеочередную оценку рисков рабочего места машиниста котельной установки.

По отраслям экономической деятельности организации, в которых произошли несчастные случаи на производстве распределились следующим образом:

| № | Отрасль экономической деятельности | Количество случаев | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство (раздел AОКВЭД); | 1 | 100 |

По причинам несчастных случаев:

| № | Причины | Количество случаев | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нарушение инструкции по охране труда | 1 | 100 |

По возрастным группам пострадавших:

| № | Возрастная группа | Количество случаев | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | от 18 до 45 лет |  |  |
| 2. | От 46 до 70 лет | 1 | 100 |

По стажу работы пострадавших:

| № | Стаж работы | Количество случаев | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | До 1 года |  |  |
| 2. | от 1 года до 10 лет |  |  |
| 3. | Свыше 10 лет | 1 | 100 |

Консультант сектора по кадровой работе

и охране труда организационного отдела

Администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»							Н.В. Алейникова